Das TCP\IP Protokoll wurde zur Zeit des "ARPA-Netzes" in Leben gerufen um die Kommunikation unter den Verschiedensten Rechner zu erleichtern und zu verbessern

Egal ob Sie eine E-Mail versenden eine Website aufrufen oder in den News-Groups rum stöbern all diese Vorgänge werden über TCP\IP

( Transmission Control Protocol \ Internet Protocol ) Adressiert und transportiert

wenn Sie z.B. im WWW ( World Wide Web ) eine Website aufrufen werden die Daten bei der Übertragung im Netz in kleine Pakete zerlegt jedes Paket wird mit Informationen darüber ausgestattet an welchen Zielort es versand wird und das wievielte Paket es innerhalb der Sendung ist

Adressierungsschema:

Um sicher zu stellen das alle Pakete auch an ihrem Bestimmungsort eintreffen arbeitet das IP mit einem speziellen Schema den „IP-Adressen“  eine IP-Adresse sieht in den meisten Fällen in etwas so aus : 169.177.211.3 – Vier durch Punkte getrennte Zahlen die Trennung der Zahlen durch Punkte dient dem Zweck das die einzelnen Bereiche die Subnetze ansprechen sollen der erste Teil der IP_Adresse ist die Netzwerknummer der zweite Teil ist die Hostnummer wo der ist von Netz zu Netz verschieden die folgende Tabelle wird Ihnen dies verdeutlichen die Netzwerknummer wird Fett dargestellt die Hostnummer in normaler form

Beispiel:

Netztyp                                                IP Adressierung                                                      IP Adresse

Netztyp „A“                                    xxx.xxx.xxx.xxx                                           103.234.123.87

Netztyp „B“                                    xxx.xxx.xxx.xxx                                           151.170.102.15

Netztyp „C“                                    xxx.xxx.xxx.xxx                                           196.23.155.113

1.	Klasse "A"

Ein Klasse "A" Netz ist daran zu erkennen das die erste Zahl zwischen 1 und 126

liegt bei einem Klasse "A" Netz ist nur die erste Zahl z.B. (103) die

Netzwerknummer alle anderen Nummern ( 234.123.87) sind Hostnummern da die 3

Zahlen der Hostnummern alle einen Wert von 0 bis 255 zu gewiesen bekommen können

ist es dem Betreiber eine Klasse "A" Netzes möglich über 16 Millionen

Hostnummern zu vergeben

2.	Klasse "B"

Ein Klasse "B" Netz ist daran zu erkennen das die erste Zahl  der IP-Adresse

zwischen 128 und 192 liegt Da die Zahlen drei und vier in solchen Netzen

ebenfalls Werte zwischen 0 und 255 haben dürfen können an jedem Klasse "B" Netz

bis zu ca. 65.000 Hostrechner angeschlossen werden

3.	Klasse "C"

Die erste Zahl einer IP-Adresse eines Klasse-C-Netzes liegt zwischen 192 und

223 Klasse        "C" Netze werden oft an kleinere bzw. mittelständige

Unternehmen vergeben da die ersten 3 Zahlen der IP-Adresse die Netzwerknummer

darstellen bleibt nur noch die Möglichkeit 255 Hostnummern zu vergeben

By sPoOkY

SPoOkYx943@gmx.de