Einführung in die Benutzung von Telnet

by bin4ry

http://t3.to/k-net                        2002-06-14

Index:

- ......... Was ist Telnet ?

- ......... SMTP und Telnet

- ......... IRC und Telnet

- ......... Angriffsmöglichkeiten mit Telnet

- ......... Zusammenfassung

.: 1. Was ist Telnet ? :.

Das Internet bietet dem „Benutzer“ mehrere Dienste. Einige dieser Dienste wären zum Beispiel E-Mail, IRC, Online-Banking, WWW, Usenets usw. Ein Dienst des Internets ist außerdem die Ressourcen eines anderen, an das Internet angeschlossenen PC’s zu benutzen. Telnet ist ein Tool, welches genau für diese Aufgabe konzipiert wurde und u.a. Microsoft in jeder seiner Windows Version zur Verfügung stellt. Es basiert auf dem Client-Server-Modell. D.h. dein Computer ist der Client, welcher Ressourcen von einem anderem Computer ( dem Server oder Host ) nutzen will. Um nun diese Ressourcen nutzen zu können, musst du dich erst mit dem Host verbinden, was voraussetzt, dass du seine Adresse kennst. Außerdem musst du einem bestimmten Port angeben, auf den du connecten willst. Der Standart Port bei Telnet ist Port 23. Um den Zugriff auf den Host zu erleichtern, stellen die meisten Hosts ein Menüsystem zur Verfügung. Der Host, mit dem du dich verbindest erwartet von dir, dass du einem Network Virtual Terminal ( NVT ) entsprichst. Um einem NVT zu entsprechen brauch man eine virtuelle Tastatur sowie einen virtuellen Drucker. Die Tastatur brauch ich dir nicht erläutern, allerdings ist mit einem virtuellen Drucker kein Drucker gemeint, welcher Papier bedruckt und auswirft. Der NVT-Drucker ist dafür verantwortlich, dass empfangene sowie gesendete Daten angezeigt werden. Wenn du nun eine Verbindung mit Telnet zu einem Host aufbaust, müssen beide Computer sich über die Terminal-Emulation einigen, damit der Host sich sicher stellen kann, dass du als Client ein solches NTV darstellst. Die gebräuchlichste und sicherste Terminal-Emulation ist VT-100-Emulation. Server und Client kommunizieren bei einer Telnet-Session über das Telnet-Protokoll.

Wenn du nun in deinen Telnet-Client Text eingibst wird dieser erst auf deinem Computer zwischen gepuffert. Erst wenn du deine Eingabe mit der Entertaste beendet hast, wird die NTV-Tastatur die Eingabe and den Host senden. Damit deine Eingabe auch sein Ziel erreicht, wird sie mitsamt der IP des Hosts verschickt. Nicht das du denkst du wärest anonym: deine IP wird gleich mit geschickt, damit der Host auf deine Eingabe antworten kann. Wenn du nun zum Beispiel das Kommando „dir“ eingibst und mit Entertaste bestätigst, wird dies u.a. an den Host gesendet. Er verarbeitet das Kommando und sendet das Ergebnis dieses Kommandos an deinen NTV-Drucker – deinen Bildschirm. Es kann sein, dass es etwas dauert, bis du Resonanz vom Host auf eine deiner Eingaben stößt. Das liegt daran, dass die Daten teilweise mehrere Router passieren müssen.

So das war der theoretische Stuff. Jetzt zum Praktischem:

Welches OS unterstützt bzw. besitzt Telnet-Clienten ?

Im allgemeinem: alle. Von Unix über Macintosh bis Windows.

Wie starte ich Telnet ?

Unter Windows:

Start > Ausführen > “telnet“ > Ok > Telnet erscheint ( na wer hätte das gedacht )

Unix-Benutzer sind nicht so schwer von Begriff...hehe

Der Telnet-Client unter WinNT/2000/XP gefällt mir nicht bzw. ich kann damit schlechter umgehen. Was mach ich ?

Sucht im Internet nach ner Anleitung, welche Änderungen man in der Registrierung vornehmen muss, damit Telnet so aussieht, wie unter Win98 oder machts so wie ich:  besorgt euch gleich nen anderen Telnet-Clienten. Es gib im Internet massenhaft solches Zeug. Ich empfehle “Putty“

Hier der Link zur Site von Putty:

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/

.: 1. SMTP und Telnet :.

Telnet wird oft dazu benutzt, um über einen SMTP ( Simple Mail Transfer Protocoll ) –Server “anonyme“                                              Mails zu verschicken. Das witzige dabei ist, dass du gar nicht anonym bist. Wie oben beschrieben wird            deine IP an den Server übermittelt. Jeder Benutzer der eine Mail über einen SMTP-Server abschickt wird  eine ID zugewiesen. Außerdem steht deine IP im Header der Mail ( ein Tutorial über E-Mail-Headers könnt  ihr euch auf kNet saugen bzw. wird auf kNet bald erscheinen – je nach dem wie faul ich bin ). Alle Tools,  welche sich Anonym Mailer oder Anonym Mail Bombing oder sonst wie nennen, bei denen E-Mails über  einen SMTP-Server verschickt werde, lassen dich in keinster Weise anonym dastehen – also vergiss das  lieber schnell. Du kannst lediglich den Absender im “From:“-Feld manipulieren. Um sich nun mit einem  SMTP-Server zu verbinden, musst du ihn auch auf dem SMTP-Port ansprechen – das ist Port 25. Falls du  nach dem Tutorial Telnet weiter ausreizen willst, wirst du die Portnummern der entsprechenden Dienste  kennen müssen. Hier also eine kleine Liste für dich ( extra von mir – und NUR für dich ):

| 0 |  |
| --- | --- |
| 1 | tcpmux |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 | rje |
| 7 | echo |
| 9 | discard |
| 11 | systat |
| 13 | daytime |
| 15 | netstat |
| 17 | qotd |
| 18 | send/rwp |
| 19 | chargen |
| 20 | ftp-data |
| 21 | ftp |
| 22 | ssh, pcAnywhere |
| 23 | Telnet |
| 25 | SMTP |
| 27 | ETRN |
| 29 | msg-icp |
| 31 | msg-auth |
| 33 | dsp |
| 37 | time |
| 38 | RAP |
| 39 | rlp |
| 40 |  |
| 41 |  |
| 42 | nameserv, WINS |
| 43 | whois, nickname |
| 49 | TACACS, Login Host Protocol |
| 50 | RMCP, re-mail-ck |
| 53 | DNS |
| 57 | MTP |
| 59 | NFILE |
| 63 | whois++ |
| 66 | sql*net |
| 67 | bootps |
| 68 | bootpd/dhcp |
| 69 | Trivial File Transfer Protocol (tftp) |
| 70 | Gopher |
| 79 | finger |
| 80 | www-http |
| 87 |  |
| 88 | Kerberos, WWW |
| 95 | supdup |
| 96 | DIXIE |
| 98 | linuxconf |
| 101 | HOSTNAME |
| 102 | ISO, X.400, ITOT |
| 105 | cso |
| 106 | poppassd |
| 109 | POP2 |
| 110 | POP3 |
| 111 | Sun RPC Portmapper |
| 113 | identd/auth |
| 115 | sftp |
| 116 |  |
| 117 | uucp |
| 118 |  |
| 119 | NNTP |
| 120 | CFDP |
| 123 | NTP |
| 124 | SecureID |
| 129 | PWDGEN |
| 133 | statsrv |
| 135 | loc-srv/epmap |
| 137 | netbios-ns |
| 138 | netbios-dgm (UDP) |
| 139 | NetBIOS |
| 143 | IMAP |
| 144 | NewS |
| 150 |  |
| 152 | BFTP |
| 153 | SGMP |
| 156 |  |
| 161 | SNMP |
| 175 | vmnet |
| 177 | XDMCP |
| 178 | NextStep Window Server |
| 179 | BGP |
| 180 | SLmail admin |
| 199 | smux |
| 210 | Z39.50 |
| 213 |  |
| 218 | MPP |
| 220 | IMAP3 |
| 256 |  |
| 257 |  |
| 258 |  |
| 259 | ESRO |
| 264 | FW1_topo |
| 311 | Apple WebAdmin |
| 350 | MATIP type A |
| 351 | MATIP type B |
| 360 |  |
| 363 | RSVP tunnel |
| 366 | ODMR (On-Demand Mail Relay) |
| 371 |  |
| 387 | AURP (AppleTalk Update-Based Routing Protocol) |
| 389 | LDAP |
| 407 | Timbuktu |
| 427 |  |
| 434 | Mobile IP |
| 443 | ssl |
| 444 | snpp, Simple Network Paging Protocol |
| 445 | SMB |
| 458 | QuickTime TV/Conferencing |
| 468 | Photuris |
| 475 |  |
| 500 | ISAKMP, pluto |
| 511 |  |
| 512 | biff, rexec |
| 513 | who, rlogin |
| 514 | syslog, rsh |
| 515 | lp, lpr, line printer |
| 517 | talk |
| 520 | RIP (Routing Information Protocol) |
| 521 | RIPng |
| 522 | ULS |
| 531 | IRC |
| 543 | KLogin, AppleShare over IP |
| 545 | QuickTime |
| 548 | AFP |
| 554 | Real Time Streaming Protocol |
| 555 | phAse Zero |
| 563 | NNTP over SSL |
| 575 | VEMMI |
| 581 | Bundle Discovery Protocol |
| 593 | MS-RPC |
| 608 | SIFT/UFT |
| 626 | Apple ASIA |
| 631 | IPP (Internet Printing Protocol) |
| 635 | mountd |
| 636 | sldap |
| 642 | EMSD |
| 648 | RRP (NSI Registry Registrar Protocol) |
| 655 | tinc |
| 660 | Apple MacOS Server Admin |
| 666 | Doom |
| 674 | ACAP |
| 687 | AppleShare IP Registry |
| 700 | buddyphone |
| 705 | AgentX for SNMP |
| 901 | swat, realsecure |
| 993 | s-imap |
| 995 | s-pop |
| 999 |  |
| 1024 |  |
| 1025 |  |
| 1050 |  |
| 1062 | Veracity |
| 1080 | SOCKS |
| 1085 | WebObjects |
| 1100 |  |
| 1105 |  |
| 1114 |  |
| 1227 | DNS2Go |
| 1234 |  |
| 1243 | SubSeven |
| 1338 | Millennium Worm |
| 1352 | Lotus Notes |
| 1381 | Apple Network License Manager |
| 1417 | Timbuktu |
| 1418 | Timbuktu |
| 1419 | Timbuktu |
| 1420 |  |
| 1433 | Microsoft SQL Server |
| 1434 | Microsoft SQL Monitor |
| 1477 |  |
| 1478 |  |
| 1490 |  |
| 1494 | Citrix ICA Protocol |
| 1498 |  |
| 1500 |  |
| 1503 | T.120 |
| 1521 | Oracle SQL |
| 1522 |  |
| 1524 |  |
| 1525 | prospero |
| 1526 | prospero |
| 1527 | tlisrv |
| 1529 |  |
| 1547 |  |
| 1604 | Citrix ICA, MS Terminal Server |
| 1645 | RADIUS Authentication |
| 1646 | RADIUS Accounting |
| 1680 | Carbon Copy |
| 1701 | L2TP/LSF |
| 1717 | Convoy |
| 1720 | H.323/Q.931 |
| 1723 | PPTP control port |
| 1731 |  |
| 1755 | Windows Media .asf |
| 1758 | TFTP multicast |
| 1761 |  |
| 1762 |  |
| 1808 |  |
| 1812 | RADIUS server |
| 1813 | RADIUS accounting |
| 1818 | ETFTP |
| 1968 |  |
| 1973 | DLSw DCAP/DRAP |
| 1975 |  |
| 1978 |  |
| 1979 |  |
| 1985 | HSRP |
| 1999 | Cisco AUTH |
| 2000 |  |
| 2001 | glimpse |
| 2005 |  |
| 2010 |  |
| 2023 |  |
| 2048 |  |
| 2049 | NFS |
| 2064 | distributed.net |
| 2065 | DLSw |
| 2066 | DLSw |
| 2080 |  |
| 2106 | MZAP |
| 2140 | DeepThroat |
| 2301 | Compaq Insight Management Web Agents |
| 2327 | Netscape Conference |
| 2336 | Apple UG Control |
| 2345 |  |
| 2427 | MGCP gateway |
| 2504 | WLBS |
| 2535 | MADCAP |
| 2543 | sip |
| 2565 |  |
| 2592 | netrek |
| 2727 | MGCP call agent |
| 2766 |  |
| 2628 | DICT |
| 2998 | ISS Real Secure Console Service Port |
| 3000 | Firstclass |
| 3001 |  |
| 3031 | Apple AgentVU |
| 3052 |  |
| 3128 | squid |
| 3130 | ICP |
| 3150 | DeepThroat |
| 3264 | ccmail |
| 3283 | Apple NetAssitant |
| 3288 | COPS |
| 3305 | ODETTE |
| 3306 | mySQL |
| 3352 |  |
| 3389 | RDP Protocol (Terminal Server) |
| 3520 |  |
| 3521 | netrek |
| 3879 |  |
| 4000 | icq, command-n-conquer |
| 4045 |  |
| 4144 |  |
| 4242 |  |
| 4321 | rwhois |
| 4333 | mSQL |
| 4444 |  |
| 47017 |  |
| 4827 | HTCP |
| 5000 |  |
| 5001 |  |
| 5002 |  |
| 5004 | RTP |
| 5005 | RTP |
| 5010 | Yahoo! Messenger |
| 5050 |  |
| 5060 | SIP |
| 5135 |  |
| 5150 |  |
| 5190 | AIM |
| 5222 |  |
| 5353 |  |
| 5400 |  |
| 5500 | securid |
| 5501 | securidprop |
| 5300 |  |
| 5423 | Apple VirtualUser |
| 5555 |  |
| 5556 |  |
| 5631 | PCAnywhere data |
| 5632 | PCAnywhere |
| 5678 |  |
| 5800 | VNC |
| 5801 | VNC |
| 5900 | VNC |
| 5901 | VNC |
| 5843 |  |
| 6000 | X Windows |
| 6112 | BattleNet |
| 6050 |  |
| 6499 |  |
| 6500 |  |
| 6502 | Netscape Conference |
| 6547 |  |
| 6548 |  |
| 6549 |  |
| 6666 |  |
| 6667 | IRC |
| 6670 | VocalTec Internet Phone, DeepThroat |
| 6699 | napster |
| 6776 | Sub7 |
| 6968 |  |
| 6969 |  |
| 6970 | RTP |
| 6971 |  |
| 7000 |  |
| 7007 | MSBD, Windows Media encoder |
| 7070 | RealServer/QuickTime |
| 7161 |  |
| 7323 |  |
| 7777 |  |
| 7778 | Unreal |
| 7640 |  |
| 7648 | CU-SeeMe |
| 7649 | CU-SeeMe |
| 7654 |  |
| 8000 |  |
| 8002 |  |
| 8010 | WinGate 2.1 |
| 8080 | HTTP |
| 8100 |  |
| 8181 | HTTP |
| 8383 | IMail WWW |
| 8765 |  |
| 8875 | napster |
| 8888 | napster |
| 8890 |  |
| 9000 |  |
| 9090 |  |
| 9200 |  |
| 9704 |  |
| 9669 |  |
| 9876 |  |
| 9989 |  |
| 10008 | cheese worm |
| 10752 |  |
| 12345 |  |
| 11371 | PGP 5 Keyserver |
| 12346 |  |
| 13000 |  |
| 13223 | PowWow |
| 13224 | PowWow |
| 14000 |  |
| 14237 | Palm |
| 14238 | Palm |
| 14690 |  |
| 16969 |  |
| 18888 | LiquidAudio |
| 21157 | Activision |
| 22555 |  |
| 22703 |  |
| 22793 |  |
| 23213 | PowWow |
| 23214 | PowWow |
| 23456 | EvilFTP |
| 26000 | Quake |
| 27000 |  |
| 27001 | QuakeWorld |
| 27010 | Half-Life |
| 27015 | Half-Life |
| 27374 |  |
| 27444 |  |
| 27665 |  |
| 27910 |  |
| 27960 | QuakeIII |
| 28000 |  |
| 28001 |  |
| 28002 |  |
| 28003 |  |
| 28004 |  |
| 28005 |  |
| 28006 |  |
| 28007 |  |
| 28008 |  |
| 30029 | AOL Admin |
| 30100 |  |
| 30101 |  |
| 30102 |  |
| 30103 |  |
| 30303 |  |
| 30464 |  |
| 31335 |  |
| 31337 | Back Orifice |
| 32000 |  |
| 32771 |  |
| 32777 | rpc.walld |
| 34555 |  |
| 40193 | Novell |
| 41524 | arcserve discovery |
| 45000 | Cisco NetRanger postofficed |
| 50505 |  |
| 52901 |  |
| 54321 |  |
| 61000 |  |
| 65301 |  |
| Multicast | hidden |
| ICMP Type | hidden |
| 9998 |  |
| 32773 | rpc.ttdbserverd |
| 32776 | rpc.spray |
| 32779 | rpc.cmsd |
| 38036 | timestep |

Jetzt sag nur noch sie gefällt dir nicht...

Nun zum praktischem Teil: starte deinen Telnet-Client. Such dir einen SMTP-Server und gib Port 25 im Interface deines Telnet-Clients an.

Hier die ganze Geschichte mit Putty:

Starte nun die Session.

Und los gehts:

Telnet>open anisurrahman.net 25

Connecting….

Connected to anisurrahman.net

220 Welcome to anisurrahman.net ESMTP service 8.9.3

HELO Abhisek

220 Welcome to sendmail Abhisek

MAIL FROM:b_1n_4ry@hotmail.com

# 240 Sender set to b_1n_4ry@hotmail.com

RCPT TO:bill.gates@microsoft.com

240 Recipient set to  bill.gates@microsoft.com

DATA

220 End with “.”

Subject : Abuse Mail

Just for checking mails sent via telnet

.

240 CA55910 Message accepted for delivery..

Als erstes erhälst du eine Nachricht vom Host, welche dir anzeigt, dass du mit ihm verbunden bist. Je nach SMTP Server musst du eine HELO Nachricht an den Host schicken. Danach musst du angeben, von wem die Mail kommen soll, d.h. was im Absender-Feld stehen soll. Dies machst du über den Befehl

MAIL FROM:yourname@doma.in

Danach legst du fest, an wen die Mail gesendet werden soll mit folgendem Befehl:

RCPT TO:name@doma.in

Als nächstes kannst du deine Nachricht eingeben. Falls du einen Betreff festlegen willst gibst du vorher ein

Subject: Your Subject

Du beendest deine Nachricht, indem du einen einzelnen Punkt in eine Zeile schreibst und dies mit Enter bestätigst.

Ach ja die Zahlen vor der Ausgabe des Hosts sollten dich nicht stören. Das sind nur interne Codes, die zur Verarbeitung dienen.

Das wars...denkt jetzt nicht ihr wäret die allergrößten Hacker oder was weiß ich. Das Zeug, was ich dir gezeigt hab sind die allgemeinsten Grundlagen überhaupt.

.: 3. IRC und Telnet :.

Eine weitere Verwendungsmöglichkeit für Telnet wäre eine IRC-Raw-Session zu starten. Ich denke ihr kennt euch mit dem IRC (Internet Relay Chat) aus. Ihr verwendet wahrscheinlich mIRC, pIRC oder ähnliches und seit mit den Kommandos bzw. mit der “Bedienung“ vertraut. Falls nicht, sucht nach einem anderen Tutorial über IRC und IRC warfares (vielleicht ist ja schon eins auf kNet erhältlich bzw. wird bald eins veröffentlicht ). Der Grundgedanke ist wieder der selbe: Man connectet über einen Telnet-Client auf einen IRC-Host auf dem entsprechenden Port ( in der Regel sind die Ports 6667, 7000 usw. Die Standartports – wenn du mit mIRC auf einem Server connecten willst wird 6667 als Standartport benutzt ). Wenn du eine IRC-Raw_session starten willst, wirst du nur durch deinen Username und die Host-Adresse authentifiziert. Danach wirst du nach einem Nick gefragt. Wenn du eine IR-Software ( z.B. mIRC ) benutzt, werden diese Informationen von der Software ( vorher natürlich vom Benutzer ) bereitgestellt. Einige Server erlauben allerdings keine IRC-Raw-Sessions über Telnet, da dies immer noch etwas gefährlicher für sie ist, außerdem brauchst du kein „/“ vor einem Kommando tippen. Ok, los geht’s:

Sucht euch nen IRC Server und gebt den erforderlichen Port ein.

Sollte ungefähr so aussehen:

Ok nun einfach connecten. Foldendes oder so etwas in der Art wird euch euer Telnet-Client ausgeben:

<hier werden ein paar Welcome-messages angezeigt werden und ein paar Server-Infos>

nick <bin4ry>

<noch mehr Müll vom Server>

user <bin4ry 127.0.0.1 localhost :HC>

<nun wirst du noch mehr Nachrichten vom Server angezeigt bekommen. Danach bist du drin>

Ich denke es versteht sich von selbst, dass du die “<>“-Zeichen nicht mitschreibst.

Im Ganzen war es das schon. Du bist mit dem IRC-Host verbunden und kannst jetzt chatten.

.: 4. Angriffsmöglichkeiten mit Telnet :.

Die Grundidee beim Hacken eines Servers mit Hilfe von Telnet ist folgende: du connectest auf einer Dämon durch einen bestimmten Port und versuchst dann Root zu werden.

Wenn du denkst, dass du dich einfach mit dem Server verbindest 1-2 Tastenschläge machst und dann Root wirst, liegst du allerdings total falsch.

Am Anfang einer Attacke sollte man zuerst den Server auf Dämonen und freie Ports scannen. Hierfür Empfehle ich dringenst nMAP. NMAP ist ein SYN-Stealth Port Scanner  erhältlich für Unix Systeme.  Allerdings ist auch eine Version für winNT veröffentlicht wurden. Hier der dl-link zu nMAP

http://www.insecure.org

Ok, nun hast du meinetwegen einen Port gefunden, der offen ist – meinetwegen Port 115. Das einzige was du machen musst, ist mit Hilfe deines Telnet-Clients auf diesen Port zu connecten und dort Root zu werden. Allerdings werden fast alle Server nach einem Usernamen und einem Passwort fragen. Eine Möglichkeit an der Stelle weiter zu kommen wäre BruteForce-Hacking usw.

Eine weitere Sicherheitsrisiko, welches du ausnutzen könntest stellt Trust-Relationship dar. In dem Falle wird ein Benutzer nur durch seine IP identifiziert und durchgelassen. Wenn du nun deine IP spoofst, so dass sie mit einer IP aus der Server-Datenbank übereinstimmt, bist du drin. Ip-Spoofing bedeutet, dass du deine aktuelle IP durch eine andere fälschst. Allerdings ist IP-Spoofing alles andere als leicht. Du musst den Client, dessen IP du spoofen willst mit DoS attacken blockieren, so dass er nicht die SYN/ACK-Packete erhält, die ihm der Server schickt. Wenn er doch diese besagten Packete erhält, wird er mit einem FIN Packet antworten, welches deine Session beenden wird.

Eine weitere Möglichkeit ist das Social Engineering. Damit ist gemeint, dass du Personen, die wichtige Daten Preis geben könnten, solange in diverse Soziale Kontakte verwickelst, bis sie dir diese Daten ausliefern. Also schnapp dir die Tochter das Serveradministrators und versuch durch sie Benutzername und Passwort rauszubekommen (-;.

.: 1. Zusammenfassung :.

Wie du siehst ist Telnet bzw. ein Telnet-Client ein nützliches kleines Tool, mit der man eine Menge Sachen machen kann. Vergiss all die SMS und E-Mail-Bombing Tools. Das einzige was du brauchst ist Telnet. Nun, dieses Tutorial sollte dir nur einen Einblick in diese Technik geben, also sind alle Anwendungsgebiete mit Telnet nicht aufgezählt.

Ok ich denke das reicht fürs Erste.

Zya bin4ry

http://t3.to/k-net

b_1n_4ry@hotmail.com

2002-06-14

Copyright by bin4ry 2002-2003. All rights reserved.